## Slide 2
Copel no Brasil
24 anos na B3
13 anos na carteira ISE B3 - Índice de Sustentabilidade Empresarial
21 anos na NYSE Primeira do setor elétrico brasileiro
16 anos na Latibex (União Europeia)
Presente em 10 estados
Grupo Copel:
Geração, Transmissão, Distribuição, Comercialização e Telecomunicações

## Slide 3
Introdução

## Slide 4
Primeiro VE da COPEL – ELETRON
Histórico da COPEL
Protótipo de veículo elétrico para uso urbano, com capacidade para 1t de carga, autonomia de 105 km e 80 km/h de velocidade máxima. Motor de tração com 30 kW em corrente contínua, controle de velocidade progressivo. As baterias chumbo-ácido (com peso total de 1.030 kg) permitiriam 600 ciclos de recarga, ou até dois anos de vida útil. O protótipo foi oficialmente apresentado em julho de 1981.

## Slide 5
Segundo VE da COPEL
Palio Weekend
Baterias de 21,2 kWh, 577 V / 38 Ah
Tipo: Sódio-Níquel-Cloro, 1000 ciclos
Alimentação: 127V/220V (50/60 Hz)
Recarga: Aprox. 8 horas
Histórico da COPEL

## Slide 6
Histórico da COPEL

## Slide 7
Histórico da COPEL

## Slide 8
Concepção da Eletrovia BR-277
Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento ANEEL 0490/2017 - Pesquisa e Desenvolvimento de Carregador Rápido Nacional para Veículos Elétricos (VE)

## Slide 9
Relevo
Indispensável para a determinação da localização das estações, grandes diferenças de altitude impactam significativamente no consumo dia veículos elétricos.
Rede de distribuição.
Disponibilidade para o suprimento de energia e confiabilidade para o abastecimento. Níveis de tensão e potência influenciam também na locação dos pontos.
Atrativos ao cliente
Hotel
Restaurantes
Sanitários
Internet
Segurança
Atendimento 24h
Implantação de Eletrovia BR-277

## Slide 10
Concepção da Eletrovia BR-277

## Slide 11
Elaboração do Projeto

## Slide 12
ABB Terra 53 CJG – 8 estações
Potência total de 98kW, tensão de entrada 400VCA
Conexões
  CA 43kW Mennekes
  CC CHAdeMO 50kW
  CC CCS tipo 2 50kW
Recarga simultânea de dois veículos
Acesso por celular, cartão RFiD e código PIN
Estação de Recarga Rápida

## Slide 13
EFACEC QC45 – 3 estações
Potência total de 95kW, tensão de entrada 400VCA
Conexões
  CA 43kW Mennekes
  CC CHAdeMO 50kW
  CC CCS tipo 2 50kW
Recarga simultânea de dois veículos
Acesso por cartão RFiD
Estação de Recarga Rápida

## Slide 14
Schneider Electric
Modelo EVH2S22P04K
Potência de 22kW, 380VCA
Conexão CA 22kW Mennekes
Acesso por cartão RFiD
Estação de Recarga Semi-rápida

## Slide 15
Autotransformador trifásico 75kVA - 127V/220V – 220V/380V
Padrão de Instalação

## Slide 16
Autotransformador trifásico interno 25kVA
127V/220V - 220V/380V
Padrão de Instalação

## Slide 17
Estação Paranaguá

## Slide 18
Estação COPEL km3

## Slide 19
Estação COPEL km3

## Slide 20
Estação COPEL km3

## Slide 21
Estação Maranello
Palmeira

## Slide 22
Estação Anila
Fernandes Pinheiro

## Slide 23
Estação Benedita
Irati

## Slide 24
Estação Posto STOP
Prudentópolis

## Slide 25
Estação Três Pinheiros
Candói

## Slide 26
Estação Restaurante Choupana
Laranjeiras do Sul

## Slide 27
Estação Hotel Palmeiras
Ibema

## Slide 28
Estação Posto Pra Frente Brasil
Cascavel

## Slide 29
Estação Posto Matelândia
Matelândia

## Slide 30
Estação Barreira de Itaipu
Foz do Iguaçu

## Slide 31
Eletroposto – COPEL KM3
Chart: RECARGAS POR OCORRÊNCIA (kWh)
Monitoramento

## Slide 32
Eletroposto – COPEL KM3
*O sistema de monitoramento já comunica com todos os eletropostos da eletrovia (marca ABB)
Monitoramento

## Slide 33
Carregador CC Nacional
Carregador rápido nacional
Protótipo em fase de montagem
Potência modular de 15kW
Potência Total 45kW
Conexões CHAdeMO e CCS

## Slide 34
Infraestrutura
Estações de recarga rápida demandam adaptações na rede interna dos pontos hospedeiros. Níveis de tensão na ordem de 380V são pré requisito para o funcionamento das estações.
Comunicação
Essencial para a coleta de informações e para repasse ao usuário da rede de recarga, com informações de disponibilidade e monitoramento de funcionamento é segurança.
Recargas
Desde a primeira instalação, quase 400 recargas foram realizadas. A maior concentração fica na área urbana, na estação COPEL km3. Energia entregue próxima a 3MWh.
Conclusões

## Slide 35
Energia
Desde o início das operações com as primeiras estações, foram consumidos 6,8MWh. Custo aproximado de R$8.500,00.
Tipos de Veículos
As recargas revelaram que a maioria dos veículos usam recarga tomada CA, seguidos pela recarga em CC, CCS tipo 2 e CHAdeMo.
Recargas
Desde a primeira instalação, quase 700 recargas foram realizadas. A maior concentração fica na área urbana, na estação COPEL km3. Energia entregue próxima a 3MWh.
Conclusões

## Slide 36: Regulamentação para VE
8
“Estabelecer os procedimentos e as condições para a realização de atividades de recarga de veículos elétricos por concessionárias e permissionárias do serviço público”(ANEEL, 2018).
- Permitir a qualquer um que cumpra as condições estabelecidas, explorar a atividade de comércio de energia elétrica para recargas.

## Slide 37
Simular fluxo de potência;
Simular inclusão de novas cargas;
Disponibilidade de acesso.
Estudos

## Slide 38
Percentual de cargas em relação às unidades consumidoras domésticas;
Distribuição das cargas aleatório;
Horário e tempo de recarga;
Potência do ponto de recarga.
Estudos

## Slide 39
Sem VE
Com VE
Estudos

## Slide 40
10
Edificações de Uso Coletivo

## Slide 41
Local de preferência para recarga do veículo elétrico;
11
Edificações de Uso Coletivo

## Slide 42
Planejamento para a adequação de edíficios para atender veículos elétricos
18
Edificações de Uso Coletivo

## Slide 43
Continuidade dos projetos

## Slide 44
Projetos P&D COPEL DIS
Chamada nº 22 da ANEEL

## Slide 45
O Futuro da Mobilidade

## Slide 46
Muito Obrigado!

## Slide 47
Júlio Shigeaki Omori julio.omori@copel.com
/company/copel
/copel
/Copel Pura Energia
@copelatendevoce
www.copel.com